Настройка беспроводного маршрутизатор серии N, скорость до 150 Мбит/с
TL-WR720N

Правильное подключение роутера к персональному компьютеру или ноутбуку.

Распаковав устройство подключаем его к питанию электросети, подключив блок питания к устройству как показано на (Рис. 1). Далее нужно подключить кабель интернет провайдера «Mega-Line» в синий порт WAN, как показано на (Рис. 1).

Два желтых порта LAN (Рис. 1) служат для подключения устройств, которые работают через кабель, в любой из портов LAN можно подключить персональный компьютер или ноутбук, используя кабель идущий в комплекте (Рис. 2). После подключения роутера к сети электропитания, подключения кабеля интернет провайдера «Mega-Line» и подключения персонального компьютера или ноутбука к роутеру с помощью кабеля можно приступить к настройке роутера.

Открытие веб-интерфейса роутера для непосредственной настройки.

Для открытия веб-интерфейса роутера нужно открыть любую программу для открытия страниц в интернете (браузер) – Opera , Mozila Firefox , Google Chrome , Internet Explorer  и др.  В адресной строке браузера (именно в адресной, НЕ в поисковой) необходимо вписать следующий IP адрес: 192.168.1.1 и нажать клавишу Enter. После чего появится окно ввода Логина и Пароля, для доступа к настройкам устройства (Рис. 3) (Если окно для ввода логина и пароля не открылось, то попробуйте ввести IP адрес: 192.168.0.1). По умолчанию Логин (имя пользователя) – admin и Пароль – admin (все буквы в нижнем регистре). В случае если все введено верно откроется меню настроек роутера.

Клонирование МАС адреса компьютера на роутере

Для этого в левой части меню роутера необходимо зайти во вкладку Network (Сеть), выбрать меню MAC Clone (Рис. 5).

- Your PC`s MAC Address нажать на кнопку Clone MAC Address (клонировать МАС адрес).

- После клонирования MAC адреса нажмите кнопку SAVE (Сохранить). МАС адрес клонирован.

Настройка интернет соединения на роутере.

Для этого в левой части меню роутера необходимо зайти во вкладку Network (Сеть), выбрать меню WAN (Рис. 5).

- WAN Connection Type: выберите PPPoE/Russia PPPoE.

- User Name (Имя пользователя): ваш Логин по договору с интернет провайдером «Mega-Line».

- Password (Пароль): ваш Пароль по договору с интернет провайдером «Mega-Line». В некоторых прошивках чуть ниже просит подтвердить пароль (Confirm Password)

- Secondary Connection (Вспомогательное подключение): Disabled (Отключено)

- WAN Connection Mode (Режим WAN-подключение): Connect Automatically (Автоматическое подключение).

- После введения вышеперечисленных настроек нажать Save (Сохранить). Интернет настроен.

Настройка Wi-Fi на роутере.

Для этого в левой части меню роутера необходимо перейти в пункт Wireless (Беспроводной режим), далее Wireless Settings (Рис. 6).

- SSID1: вводите название Вашей беспроводной сети.

- Region: можете поставить Russia, а можете ничего не выбирать. Это не критично.

- Нажать на кнопку SAVE.

Теперь нужно настроить безопасность Вашего Wi-Fi, т.е. установить ключ на подключение к Wi-Fi сети.

В боковом меню переходим в пункт Wireless Security (Защита беспроводного режима) (Рис. 7).

- В самом низу выберите тип шифрования WPA-PSK/WPA2-PSK.

- PSK Password (PSK пароль): вводите пароль на Wi-Fi сеть, пароль не должен быть меньше 8 символов (Не используйте русские буквы и запомните или запишите пароль для подключения к Wi-Fi)

- Нажать на кнопку SAVE.

После нажатия на кнопку SAVE появится надпись Рис. 8, нажмите на click here, что бы перезагрузить роутер.

Если интернет не работает, необходимо проверить все настройки, проверить правильность ввода данных (логина и пароля на подключение к интернету «Mega-Line»).

На этом все настройки закончены. Приятного пользования!